Товарищество с ограниченной ответственностью

«Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Протокол заседания тендерной комиссии № 2 открытого тендера по закупке вагончиков (блок-модулей) для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»,

объявленного на 15.00 часов 17 мая 2010 года

г. Алматы      									29 апреля 2010 года

Руководствуясь пунктом 57 статьи 9 тендерной документации открытого тендера по закупке  вагончиков (блок-модулей), утвержденной приказом от 14 апреля 2010 года №23, на основании служебной записки департамента эксплуатации от 27 апреля 2010 года №KCP/ME/16/5429, тендерной комиссией внесены следующие изменения в Тендерную документацию:

- Изменить окончательный срок представления заявок на 12 часов «27» мая 2010 года;

- Изменить время начала регистрации потенциальных поставщиков на 14 часов 50 минут «27» мая 2010 года;

- Изменить дату проведения заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере на 15 часов 00 минут «27» мая 2010 года;

- Изложить Приложение №3 к тендерной документации «Техническая спецификация вагончиков (блок-модулей) в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них сообщается всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная документация, путем размещения данного протокола на веб-сайте Товарищества.

Председатель Тендерной комиссии:

Фу Чжэн-дон                                     _____________________

Заместитель председателя Тендерной комиссии:

Кошкарбеков М.К.                           ____________________

Члены Тендерной комиссии:

Чжао Фэн                                        _________________________

Буркутбаев А.Г.                                  _________________________

Бигзаев Р.Ш.        		                _________________________

Секретарь Тендерной комиссии:

Айбузымова М.Т. (без права голоса)  _________________________

Приложение №1

к протоколу заседания тендерной комиссии № 2

открытого тендера по закупке

вагончиков (блок-модулей)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ВАГОНЧИКОВ

КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПАЕМЫХ ВАГОНЧИКОВ – 10 (десять) штук

СРОК ПОСТАВКИ - в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора.

МЕСТО ПОСТАВКИ:

На территории Актюбинской области РК:

№ 1  КУ № 4 на 32 км

№ 2  КУ № 7  на 76 км

№ 3  КУ № 9 на 106 км

№ 4  КУ № 10 на 139 км

№ 5  КУ № 11 на 169 км

№ 6  КУ № 14 на 229 км

№ 7  КУ № 18 на 338 км

На территории Кызылординской области РК:

№ 8  КУ № 23 на 511 км

№ 9  КУ № 26 на  628 км

№ 10  КУ № 27 на 688 км

Примечание: КУ -  линейный крановый узел нефтепровода Кенкияк-Кумколь

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Передвижные прицепы вагон-домики на 8 койко-мест  для организации временного жилья для персонала, работающего вахтовым методом в полевых условиях, с резко-континентальным климатом, с соблюдением требований санитарно-гигиенических норм и защиты от длительного воздействия низких и высоких температур.

Модель должна состоять из вагон-дома, установленного на ходовые тележки и представлять собой каркасно-металлическую конструкцию, состоящую из объемного каркаса, заполненного (по технологии, исключающей промерзание стен) пенополистирольным утеплителем из плит ПСБС (толщина утеплителя – не менее 120 мм), внутренней и наружной обшивки, гидро- и пароизоляционных слоев. Каркас должен быть приварен к раме вагон-домика и являться несущей конструкцией. Изделие должно иметь пневматическую тормозную систему, стояночный тормоз, домкраты для установки на площадках при эксплуатации. Изделие должно комплектоваться входной площадкой с опорами, трапом, ограждениями.

2. ОБШИВКА

| Наружная обшивка | крепить к каркасу с помощью двусторонней стальной клепки с применением специального герметика. Выполнить из тонколистового холоднокатаного проката, электролитически оцинкованного, с полимерным покрытием и далее окрашенным автомобильными эмалями МЛ-12. Покрытие должно быть устойчиво к климатическим и механическим воздействиям. |
| --- | --- |
| Внутренняя обшивка | производить панелями МДФ, ПВХ, пластиком ДБСП или ламинированным ДВП. |
| Окна | из профиля ПВХ с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом, откидным механизмом, противомоскитной сеткой и жалюзи |
| Пол | Пол изготовить из деревянных щитов или настила из фанеры толщиной 16 мм и покрыть утеплённым износостойким линолеумом. Толщина пола не менее 120 мм. |

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:

Масса снаряженного изделия, кг: до 6000 
Габаритные размеры, мм: 
Длина здания: 8000 
Длина (с дышлом): 10090 
Ширина здания: 2500 
Высота здания на шасси: 3520 
Высота помещений по оси изделия 2100 
Площадь (внутренняя) помещений, м2: 17,2  
Колея колёс, мм: 1800 
Дорожный просвет, мм: 320 
Наибольшая скорость транспортировки, км/ч: 50 
Степень огнестойкости изделия IV 
Снеговая нагрузка 3,2 кПа 
Ветровая нагрузка 85 кг/м2

Здание должно вписываться в железнодорожный габарит и очертания погрузки. Предусмотреть возможность транспортировки тягачами, оснащёнными тягово-сцепным устройством по ГОСТ 2349-75 и пневмо-электровыводами по ГОСТ 4364-81, ОСТ 37.001.441-86 и ГОСТ 9200-76.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электромонтаж внутри здания выполнить проводом марки ПВ3 сечением от 1.5 до 2.5 мм2 в ПВХ кабель-каналах. Максимальная мощность подключения Р= 3,0 кВт на фазу.

Щит управления укомплектовать автоматическими выключателями С32/3, С16, С10. Для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров в щите установить устройство защитного отключения на 40А. В ящике электроввода (снаружи изделия) установить разъем ШЩ 4х60. Розетки для масляного нагревателя и кондиционера на каждую фазу, должны быть подключены от одного автомата с величиной тока для одной нагрузки, но не более 16А.

Согласовать внутреннюю схему с заказчиком. Выполнить все подключения к внешним сетям.

электроснабжение должно быть предусмотрено от двух источников:

- от электроснабжения имеющейся в месте расположения вагончика сети переменного тока 380/220В.

- от переносных (встраиваемых) генераторов работающих на бензине, с низко-октановым числом.

Электрическая сеть внутри здания должна быть заземлена.

Выключатели установить на высоте 1.20 м, розетки – на высоте 0.50 м над окончательным уровнем пола.

Предусмотреть установку электроплиты мощностью не более 1,5 кВ.

5. ОТОПЛЕНИЕ

Отопление здания электрическое. В каждом помещении установить масляный электрообогреватель мощностью до 2 кВт. Предусмотреть комплектование кондиционерами типа «зима-лето». Здание жилое должно эксплуатироваться круглосуточно в климатических условиях категории при температуре окружающего воздуха от –40о до +40о.

6. ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение комбинированное: естественное, за счёт окон, и электрическое от внешних источников электрической энергии. В каждом помещении установить розетки для подключения бытовых приборов, снаружи у входных дверей установить светильник.

7. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция естественная - от вентиляционных клапанов и открывающихся (с откидным механизмом) окон или принудительная - от канальных вентиляторов или кондиционеров.

8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Внутри изделий установить баки для привозной воды.

- Оборудование/емкость для хранения питьевой воды из расчета 10 литров на человека в сутки из нержавеющей стали;

- Оборудование/емкость для хранения хозяйственно-питьевой воды из расчета 10 литров на человека в сутки, с учетом мытья посуды с встроенным водонагревательным устройством типа Аriston (max 120 л).

9. КАНАЛИЗАЦИЯ

Хозяйственно-бытовая, с подключением к централизованной сети или с выпуском наружу в специальную емкость для последующей утилизации в отведенное место.

# CАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

| Трубопровод питьевой воды | PPRC |
| --- | --- |
| Канализационные трубы | ПВХ |
| Раковины | Из нержавеющей стали, настенного типа |
| Смесители | Шарообразный с уплотнительной прокладкой |

- Все коммуникации должны заканчиваться на границе здания.

- Должны быть установлены сливы.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Огнетушитель ОП-5(3) - 2шт., 
Ящик для аптечки – 1 шт., 
Масляный эл. радиатор 0,5кВт. – 1 шт, 
Масляный эл.радиатор 2кВт.-3шт., 
Стол приставной - 2шт., 
Полка спальная нижняя  - 4шт., 
Полка спальная верхняя  - 4шт., 
Шкаф встроенный с полками - 2шт., 
Шкаф встроенный для одежды - 2шт., 
Труба для антенны – 1 шт, 
Бак для воды – 2 шт, 
Табурет – 4 шт., 
Стол обеденный (650х1000мм) – 1 шт, 
Умывальник с эл.нагревом,тумба с мойкой из нерж.стали и зеркалом – 1 шт, 
Патрубок вывода канализации – 1 шт, 
Вентиляционный узел - 3шт., 
Тамбур со встроенным шкафом, 
Ящик эл.ввода – 1 шт, 
Извещатель пожарный - 3шт., 
Полка – 1 шт.

Холодильник – 1 шт.

Электрическая плита – 1 шт.

12. Перечень сопроводительной документации поставляемой с вагончиками (блок-модулями):

- Техническое задание на  «Вагон-домик»

- Эскизный проект

- Паспорт изделия  «Вагон-домик»

- Инструкция по применению «Вагон-домик»

- Сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан.

- Регистрация прицепа в государственных органах.

Примечание: Для строповки вагон-домиков на шасси предусмотреть специальные места. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо применение траверсы, исключающей повреждение изделия. На изделиях на раме предусмотреть петли грузовые, находящиеся на крыше изделия.

Заместитель директора

Департамента эксплуатации                                                                     М. Кошкарбеков

Заместитель директора

Департамента эксплуатации                                                                     Чжао Фэн